## Slide 1: 용접로봇 자동화
용접로봇팀
김태준, 하현진, 서승훈
남상규, 정태수, 전재훈

## Slide 2
용접 자동화
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 3: 1. 이번 주 작업
1-1. Plate 데이터 추가 제작
# Plate 이미지 300개 추가 촬영 완료
 200개 Labeling 작업 완료
 Data Augmentation 작업 진행
 나머지 100개 이미지에 대한 Labeling 작업 진행중
 Labeling 완료 후 학습 적용 예정
[추가 촬영한 이미지]
[Labeling 진행 사진]

## Slide 4: 1. 이번 주 작업
1-2. 테스트배드 Class 2 경로 검출
# 용접실 테스트 배드 에서의 경로 검출 시도
[테스트배드 경로 검출]
 Pipe의 경로는 정상적으로 검출
 Plate의 경로는 필요한 경로에 많이 부족한 것을 확인

## Slide 5: 1. 이번 주 작업
1-3. Plate 데이터 추가 학습
# 100개의 이미지를 Augmentation 처리하여 1,000개의 데이터로 변형
 학습 데이터로 추가하여 학습 진행
[기존의 데이터]
[Data Augmentation 적용 데이터]

## Slide 6: 1. 이번 주 작업
1-3. Plate 데이터 추가 학습
 Plate 모재 데이터들에 대해서 정확도 94% 검출
 Predict결과는 만족스럽기에 바로 용접 테스트배드에서의 검출을 진행
[input 데이터]
[Predict 결과]
# 학습 결과 모델로 Predict 진행

## Slide 7: 1. 이번 주 작업
1-3. Plate 데이터 추가 학습
# 학습 결과 모델로 용접 테스트배드에서의 경로 검출 진행
 Plate의 경로가 정상적으로 검출되는 것을 확인
[테스트배드 경로 검출]

## Slide 8: 1. 이번 주 작업
1-3. Plate 데이터 추가 학습
# 학습 결과 모델로 용접 테스트배드에서의 3D 경로 검출 진행
[Pipe 3D 경로 검출]
[Plate 3D 경로 검출]
# Pipe의 경로는 2D 경로와 depth 데이터를 합쳐서 부드럽게 그려지는 것을 확인
# Plate의 경로는 상하로 크게 흔들리는 것처럼 보이나 미세한 단위이기에 큰 진동 X
그러나 경로 작성에 있어서 오류가 발생하는 경우가 존재
# 윤종완 교수님 피드백
 3D 경로 단위 차이 > 같은 scale로 표시하는 것이 비교해서 보여주기 좋다.
 경로 smoothing이 필요해 보인다 > 기준을 잘 잡는 것이 중요!

## Slide 9: 2. 이후 진행 계획
1. Plate 데이터 추가 제작
 남은 100장의 이미지를 Labeling 완료
 총 300장의 이미지를 data augmentation을 통해 3,000장의 데이터 작성 예정
 학습 데이터로 추가하여 새로운 모델 학습 예정
2. 시연 준비를 위한 용접 move 경로 재검토 및 작성

## Slide 10
용접 불량 검사
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 11: 1. 이번 주 작업
1-1. 학습 진행 상황
Flare-only image
Flare-only image (11,360)
  Scattering(simulated) (9,360)
  Reflection(captured) (2,000)
Flare-free image (Flickr dataset)
  Train (21,959)
  Test (5,490)
제공된 데이터를 바탕으로 학습 진행중
Flare-free image

## Slide 12: 1. 이번 주 작업
1-1. 학습 진행 상황
학습 진행 도중 메모리 문제 발생
RAM 메모리 반환 문제로 추정

## Slide 13: 1. 이번 주 작업
1-2. DQN 코드 분석 및 설계
DQN 논문 및 minimalRL 코드를 바탕으로 분석
카트폴 문제  파라미터 최적화 문제 작업 진행중

## Slide 14: 1. 이번 주 작업
1-2. 진행 상황
Action 재설계
  좌,우의 Action  전류,전압,용접 속도를 각각 5,5,7개중 하나를 선택
1) 전류 : [ 80, 100, 120, 140, 160 ] (A)
2) 전압 : [ -2, -1, 0, +1, +2 ] (V)
3) 용접 속도 : [ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ](mm/s)
데이터 수집 계획 설계

## Slide 15: 2. 다음주 진행 계획
DQN state 재설계
Flare Removal 성능 확인

## Slide 16
용접 로봇 Calibration
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 17: 1. 논문 진행사항
제목 : 용접로봇자동화를 위한 손 - 눈 자동보정 시스템
(Auto Hand Eye Calibration System for Automated Welding Robot)

## Slide 18: 1. 논문 진행사항

## Slide 19
2. 향후계획
1. 제안하는 기법 부분 작성
Auto Hand Eye Calibration System

## Slide 20: 감사합니다